## Slide 1
Лазерное сканирование

## Slide 2: Принцип работы лазерного сканера
Зеркало сканера вращается на 360°, что позволяет выполнять съёмку в двух направлениях.

## Slide 3: Принцип работы лазерного сканера
Для каждой точки прибор измеряет:
  расстояние
  вертикальный угол
  Горизонтальный угол
  Исходя из этих величин высчитываются 3D координаты каждой точки (X;Y;Z)

## Slide 4: Данные, получаемые с лазерных сканеров
В результате измерений получается облако из множества точек, где каждая из них имеет 4 или более параметров:
Координата X
Координата Y
Координата Z
Коэффициент отражения сигнала
Параметры цвета по фотографии
X | Y | Z | int | R | G | B
132.4 | 51.32 | 241.4 | 0.987 | 238 | 21 | 53
Параметры одной точки

## Slide 5
Leica ScanStation P30/P40
Leica ScanStation P30/P40
Максимальная дальность: 120 м при 18% альбедо / 270 м при 78% альбедо
Точность дальномера: 1.2мм + 10ppm
Скорость: до 1 000 000 т/с
Диапазон раб. t°С от -20 до +50
IP54
Улучшенное качество данных
Поверка и калибровка
Компенсатор
Геодезическая привязка
Встроенная камера HDR

## Slide 6: Дальность сканирования
Дальность сканирования:
Leica ScanStation P30: 120м
Leica ScanStation P40: 270м

## Slide 7: HDR фотография
Производится 3 снимка с разной экспозицией, после чего они накладываются друг на друга и получается равномерная по освещённости фотография
Нет пересвеченных и затемнённых областей

## Slide 8: Являются геодезическими инструментами Leica ScanStation P30 и Р40
Варианты ориентировки:
  Спутниковый приёмник
  По азимуту
  По обратной засечке
  Привязка при помощи тахеометра
2-х осевой компенсатор (не сенсор наклона)
Лазерный отвес, определение высоты как в TPS
Создание своего типа марок (аналогично созданию своего типа отражателя в тахеометре)

## Slide 9: Часть семейства Leica Geosystems Leica ScanStation
Интегрируется с GNSS приёмниками серии Leica Viva
Аксессуары TPS/GNSS Viva
Зарядное устройство TPS/GNSS Viva
Возможность управления с контроллера серии Viva

## Slide 10: Leica ScanStation P30 и Р40
Фотокамера
Встроенная видеокамера
Наведения на марки при помощи камеры
Задание окна сканирования через видео изображение
HDR снимки со встроенной камеры

## Slide 11: Самостоятельная калибровка Leica ScanStation Pxx
Видео

## Slide 12: Данные сканеров без компенсатора наклона

## Slide 13: Защита от внешних факторов
ScanStation P20

## Slide 14: Применение лазерного сканирования
Лазерное сканирование применяется в:
Проектирование
  Получение реальных данных о геометрии объектов для решения задач реконструкции или актуализации чертежей
Строительстве
  Оперативный поэтапный контроль строительства, оценка выполненного объема, исполнительная съемка

## Slide 15: Проектирование
При выполнение реконструкции важно понимать реальную обстановку на объекте.
Подготовка проекта реконструкции на основе исходной проектной документации предприятия не всегда возможна в силу ее не актуальности или частичного отсутствия.
Воссозданная по облаку 2D/3D документация на 100% отражают реальную ситуацию на объекте
Данные, полученные путём лазерного сканирования, даже в виде облака точек, могут использоваться для определения коллизий между имеющимся и вновь спроектированным оборудованием.

## Slide 16: Проектирование Данные со сканеров Leica могут быть открыты без конвертации почти во всех САПР
Leica Cyclone
Сшивка + обработка
Плагин для САПР

## Slide 17: Проектирование
Восстановление документации по данным сканирования
Облако точек выступает в роли подложки для создания или актуализации чертежей

## Slide 18
Проектирование
Восстановление документации по данным сканирования
Облако точек загружается напрямую в AutoCAD без конвертации при помощи плагина CloudWorx. Облако точек векторизуется инструментами AutoCAD

## Slide 19
Проектирование
Восстановление документации по данным сканирования
Плагин CloudWorx для AutoCAD добавляет дополнительный функционал по работе с облаком точек
Работа с системами координат и ориентировка облака
Инструменты по ограничению и сечению облака
Визуализация точек облака
Инструменты по вписыванию в облако 3D элементов
Загрузка облака точек из базы данных Leica Cyclone
Установки уровня рабочей плоскости для создания чертежа

## Slide 20
Проектирование
Восстановление документации по данным сканирования
Создание обмерных чертежей в среде AutoCAD при помощи плагина CloudWorx

## Slide 21: Проверка на коллизии
Выявление мест пересечения проектируемого объекта с существующими
Автоматическая функция программного обеспечения Leica Cyclone Model и CloudWorx для AutoCAD
Проектирование
Новый объект
Облако точек от имеющихся объектов
Места пересечения

## Slide 22: Контроль строительства
При контроле строительства сложных промышленных объектов объем данных и скорость их получения играют важную роль
Лазерное сканирование позволяет за короткий промежуток времени получить максимально подробную картину строящегося объекта и сравнить ее с проектной документацией.
Для определения отклонения между проектом и фактом нет необходимости векторизовать облако, измерения выполняются между облаком точек и проектным чертежом.

## Slide 23: Строительство
Определение отклонений между реальным положением построенного объекта и его проектным положением
Пример сравнения проектного и фактического положения колон
Отклонения

## Slide 24: Поэтапный контроль строящегося объекта
Лазерное сканирование предоставляет полную картину объекта на всех этапах его строительства, тем самым позволяя контролировать объемы выполненных работ

## Slide 25: Прочие задачи
Мониторинг (сложные геометрические объекты)
Выявление зон деформаций на основе многократных измерений или выявление отличий фактических данных от проектной модели.
Программное обеспечение отображает цветовую карту отклонений.
Выполняется в ПО 3DReshaper

## Slide 26: Прочие задачи
Мониторинг (конструкции мачтового типа)
Выполнено в среде AutoCAD при помощи плагина CloudWorx
Сечения
Фотография объекта
Облако точек
Вид сверху на сечения опор мачты

## Slide 27
Результат

## Slide 28: Примеры реализованных проектов
Создание 2D/3D документации промышленных объектов
для реконструкции.
    Пример: «Тольяттикаучук», компания 3DLS
      Более 8 000 станций, 12.5 млрд. точек
      Leica ScanStation C10, Leica Cyclone, 3D модель – в AVEVA PDMS

## Slide 29: Примеры реализованных проектов
2. Контроль строительства промышленных объектов.
    Пример: Ростовская АЭС, ПКФ ВНИИАЭС
      Leica HDS6100 и ScanStation C10
      Leica Cyclone, 3D Reshaper, 3D модель в Intergraph SmartPlant (аналог AVEVA)

## Slide 30: Примеры реализованных проектов
3. Мониторинг промышленных объектов.
    Пример: мониторинг объектов концевой сепарационной установки, компания РИТЭК
      Leica ScanStation, Leica Cyclone, 3D Reshaper.
      3D модели, карты отклонений, отклонения опор от вертикали