## Slide 1
Использование лазерного сканирования
для инспектирования нефтеналивных
резервуаров

## Slide 2: Что такое лазерное сканирование
Для каждой точки прибор измеряет:
  расстояние
  вертикальный угол
  Горизонтальный угол
  Исходя из этих величин высчитываются 3D координаты каждой точки (X;Y;Z)
  Скорость измерения достигает
  1 000 000 в секунду
  Лазерное сканирование – это технология, позволяющая оцифровывать объекты с получением трехмерной модели

## Slide 3
Направление лазерного луча прибора меняется при помощи зеркала, которое вращается на 360°, что позволяет делать съёмку в двух направлениях.
Что такое лазерное сканирование

## Slide 4: Вид данных, получаемый со сканеров
За день работы лазерный сканер может сделать до десятков миллиардов измерений.

## Slide 5: Оборудование
Лазерный сканер
Leica ScanStation P40
270 м
1 000 000 т/с
1,2 мм + 10 ppm
От -20 до +50°С
Дальность
Скорость
Точность
Раб. температура

## Slide 6
Этапы полевых работ:
Выноска точек привязки
Привязка сканера к местной системе координат
Сканирование резервуара
Полевые работы

## Slide 7
Точки стояния сканера или марок выносятся относительно известных точек полигонометрии
Полевые работы
Выноска точек привязки

## Slide 8
После того, как все точки вынесены на местность, штатив со сканером или маркой центрируется над точкой, координаты вносятся в прибор.
Полевые работы
Привязка сканера в необходимую систему координат

## Slide 9
Точка стояния
прибора
Точки ориентировки
инструмента (марки)
Полевые работы
Сканирование резервуара
Для точной геопривязки облаков точек необходимо, чтобы у соседних станций было минимум 2 общие точки привязки.

## Slide 10: Полевые работы Leica ScanStation P40
Сканирование может осуществляться как на 360°, так в конкретном заданном секторе, который выбирается при помощи встроенной в прибор камеры

## Slide 11: Полевые работы Leica ScanStation P40
Точки стояния прибора

## Slide 12: Полевые работы Leica ScanStation P40
Leica ScanStation P40 имеет возможность привязки прибора непосредственно в поле.
В полевое программное обеспечение прибора включены все методы геодезической ориентировки, что позволяет значительно увеличить точность и контроль качества привязки.
Если по каким-то причинам на объекте сканирования не были расставлены марки для ориентирования, или они были смещены в процессе работ, программное обеспечение Leica Cyclone позволяет произвести сшивку по «характерным точкам»
Характерной точкой может являться любой объект, который легко распознать в облаке точек и который попал в поле зрения прибора на нескольких станциях. К примеру: плафон фонаря, табличка на доме, угол комнаты и т.д.

## Slide 13
Этапы камеральных работ:
Сшивка данных сканирования
Чистка облака точек
Построение триангуляционной модели
Построение цветовой карты отклонений
Построение сечений по поясам
Нивелировка
Составление отчета
Камеральные работы

## Slide 14: Сшивка
По отсканированным в поле маркам, программное обеспечение Leica Cyclone REGISTER автоматически связывает станции меду собой и пересчитывает облако точек в заданную систему координат.

## Slide 15: Облако точек, полученное при съемке сканером Leica ScanStation P40

## Slide 16: Чистка облака
После того, как данные сшиты, поверхность резервуара необходимо очистить от объектов, не относящихся к стенкам резервуара.
Для этого в тело резервуара вписывается наиболее подходящий по диаметру цилиндр.
После этого запускается функция сегментирования облака: точки стенок резервуара, которые совпадают со вписанным цилиндром выделяются в один слой, а точки от лестниц и конструкций в другой.
Точки резервуара
Отфильтрованные
точки

## Slide 17: Обработка результатов Отклонения формы резервуара от идеальной
Для определения деформации резервуара в облако точек вписывается идеальная 3D модель
На идеальный цилиндр накладывается триангуляционная модель реального резервуара и строится карта отклонений
Идеальная модель резервуара

## Slide 18
Цветовая карта отклонений фактического состояния резервуара от идеального
Обработка результатов Отклонения формы резервуара от идеальной

## Slide 19
Направление и величину отклонения можно вывести в виде объемного графика или в виде графика отклонений каждой образующей от вертикали.
Обработка результатов Отклонения формы резервуара от идеальной

## Slide 20: Обработка результатов Отклонения формы резервуара от идеальной
Так же схему можно представить в виде развертки

## Slide 21: Обработка результатов Карта отклонения формы резервуара от идеальной
3D модель полученного резервуара и модель идеального цилиндра рассекаются по поясам. По каждому из поясов строится отклонение сечений.
В зависимости от направления отклонения, значения раскрашиваются в разные цвета

## Slide 22: Нивелировка
Точки нивелирования отмостки
Отмостка резервуара
Точки для нивелировки резервуара берутся у каждой из образующих, на границе пересечения точек стенок резервуара и точек окрайки.
По полученным данным строится график отклонений.